Этил ацетат

(Этиловый эфир уксусной кислоты,

уксусный эфир)

C4H8O2

| CAS № ООН № ЕС № | 141-78-6 1173 607-022-00-5 |
| --- | --- |

Молекулярная масса: 88,104

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование показателя | Показатель | Марганец | 0,000001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | испытание | Медь | 0,000001 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,9 | Кислоты (в пересчёте на уксусную кислоту) | 0,002 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | Щелочи (в пересчёте на аммиак) | 0,0005 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | Этиловый спирт | 0,04 |
| Альдегиды (в пересчёте на формальдегид) | 0,001 | Нелетучий остаток | 0,0005 |
| Алюминий | 0,000001 | Вещества, восстанавливающие KMnO 4 , не более | 0,00005 |
| Бор | 0,00001 | Пропускание (оптическая прозрачность), %, не менее для следующих длин волн, нм |
| Никель | 0,000001 |  |
| Свинец | 0,000001 | 260 | 50 |
| Хром | 0,000001 | 275 | 90 |
| Цинк | 0,000001 | 280 | 98 |
| Железо | 0,000001 | 285 | 99 |

ТАБЛИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

| Показатель | Значение | Диэлектрическая проницаемость ( 250 | 6,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура кипения, оС | 77,114 | Дипольный момент (, D | 1,81 |
| Температура плавления, оС | -83,97 | Проводимость (, Ом-1 250 | 3,0 ( 10-9 |
| Плотность при 20оС | 0,90063 | Температура вспышки, оС | -2,2 оС с.с. |
| Показатель преломления nD20 | 1.37239 | Водный азеотроп 70,380 | 91,53%вес. |

Токсикологическая информация и меры предосторожности

ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ: 
Нагревание может привести к сильному горению или взрыву. Вещество разлагается под влиянием ультрафиолета, оснований, кислот. Реагирует с сильными окислителями, основаниями или кислотами. Агрессивно в отношении алюминия и пластиков.
НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ: 
TLV (предельная пороговая концентрация, США): 400 ppm; 1440 мг/м^3 A4 (ACGIH 1997). 
ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ: 
Вещество может всасываться в организм при вдыхании паров.
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Вещество раздражает глаза и дыхательные пути. Вещество может оказывать действие на центральную нервную систему. Воздействие на уровне, значительно превышающем OEL может вызвать смерть.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Колебательный спектр (Рамановское рассеяние)

СпектрЯМР

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Классификация ЕС 
Символ: F
R: 11
S: (2-)16-23-29-33 
Классификация ООН 
Класс опасности ООН: 3
Группа упаковки ООН: II
ХРАНЕНИЕ  Защищенным от огня. Отдельно от сильных окислителей, На холоде. Хорошо закрытым,  
ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК  Провести эвакуацию из опасной зоны! Как можно скорее собрать подтекающую и пролитую жидкость в герметичные контейнеры. Засыпать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом, собрать и удалить его в безопасное место. НЕ сливать в канализацию. (дополнительная личная защита: полный комплект защитной одежды, включая автономный дыхательный аппарат)..

ООО «АСТРАХИМ» Санкт-Петербург, 2005г.   www.astrachem.com

Тел./факс (812)323-42-11