Уксусная кислота

(Ледяная уксусная кислота; Этановая кислота; 
                                            Этиловая кислота ;Метанкарбоновая кислота)

C2H4O2 / CH3COOH

| CAS № ООН № ЕС № | 64-19-7 2789 (>80%) 607-002-00-6 |
| --- | --- |

Молекулярная масса: 60.052

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование показателя | Показатель | Марганец | 0,000005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | испытание | Медь | 0,000005 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,95 | Спирты, в пересчете на этиловый | 0,01 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,01 | Альдегиды | 0,01 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | Высшие кислоты | 0,02 |
| Хлориды, Cl | 0,0005 | Нелетучий остаток | 0,0005 |
| Фосфаты, PO4 | 0,0005 | Вещества, восстанавливающие KMnO 4 , не более | 0,00001 |
| Сульфаты, SO4 | 0,0005 | Пропускание (оптическая прозрачность), %, не менее для следующих длин волн, нм |
| Никель | 0,000005 |  |
| Свинец | 0,000001 | 255 | 70 |
| Хром | 0,000005 | 260 | 85 |
| Цинк | 0,000003 | 265 | 95 |
| Железо | 0,000007 | 270 | 97 |

ТАБЛИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ

| Показатель | Значение | Диэлектрическая проницаемость ( | 6,15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура кипения, оС | 117,72 | Дипольный момент (, D | 0,83 |
| Температура плавления, оС | 16,63 | Проводимость (, Ом-1при25 оС | 2,4 ( 10-8 |
| Плотность при 20оС | 1,04923 | Температура вспышки, оС | 41,7 СС |
| Показатель преломления nD20 | 1.37160 | Водный азеотроп | нет |

Токсикологическая информация и меры предосторожности

НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ: 
TLV (предельная пороговая концентрация, США): 750 ppm; 1780 мг/м^3 (ACGIH 1993-1993).

.
ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
Пар раздражает глаза и дыхательные пути. Вещество может оказывать действие на центральную нервную систему, печень, почки желудочно-кишечный тракт. Повторный или длительный контакт с кожей может вызвать дерматит. Вещество может оказывать действие на кровь и костный мозг.  Употребление алкогольных напитков усиливает вредный эффект.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Колебательный спектр (Рамановское рассеяние)

СпектрЯМР

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Классификация ЕС 
Символ: C
R: 10-35
S: (1/2-)23-26-45
Примечание: B
Классификация ООН 
Класс опасности ООН: 8
Вторичная опасность по ООН: 3
Группа упаковки ООН: II

ХРАНЕНИЕ  Защищенным от огня. Отдельно от пищевых продуктов и кормов Хранить в хорошо проветриваемом помещении, 
ЛИКВИДАЦИЯ УТЕЧЕК  Собрать подтекающую жидкость в герметичные контейнеры. Осторожно нейтрализовать пролитую жидкость карбонатом натрия. Смыть остаток большим количеством воды. (дополнительная личная защита: костюм химической защиты, включая автономный дыхательный аппарат)

ООО «АСТРАХИМ» Санкт-Петербург, 2005г.   www.astrachem.com

Тел./факс (812)323-42-11