Свойства дейтерированных растворителей для спектроскопии ЯМР

|  | Растворитель Формула Химические сдвиги (м.д.) и константы спин-спинового взаимодействия (Hz) ацетон-d6 1H 2.05 1J(C,D) 20 13C 30.5 2J(H,D) 2.2 205.1 17O 570.0 ацетонитрил-d3 D3C—CN 1H 1.93 1J(C,D) 20.7 13C 1.28 2J(H,D) 2.5 118.1 15N -137.6 (CH3NO2 = 0) бензол-d6 1H 7.16 1J(C,D) 24.0 13C 128.7 хлороформ-d3 CDCl3 1H 7.26 1J(C,D) 32.0 13C 77.0 вода-d2 D2O 1H 4.72 2J(H,D) 1.0 17O 0.0 (Standart) дихлорметан-d2 CD2Cl2 1H 5.31 1J(C,D) 27.2 13C 53.7 2J(H,D) 1.1 диметилформамид -d7 1H 2.74 1J(C,D) 20.8 (CD3) 2.91 29.1 (CDO) 8.02 2J(H,D) 1.9 13C 30.1 35.2 162.5 15N -275.2 (NaNO3 = 0) 17O 320 (H2O = 0) диметилсульфоксид-d6 1H 2.5 1J(C,D) 21.0 (CD3) 13C 39.5 2J(H,D) 1.9 17O 17 (H2O = 0) 1,4-диоксан-d8 1H 3.43 2J(H,D) 21.8 13C 66.3 17O -3 (H2O = 0) этанол-d5 D3C—CD2—OD 1H 1.11 1J(C,D) 21.8 (CD2) 3.56 19.1 (CD3) 5.15 2J(H,D) 1.0 (CD3) 13C 17.2 56.7 17O 6 (H2O = 0) муравьиная кислота-d2 1H 8.3 1J(C,D) 33.9 10.6 13C 166.2 17O 270 (H2O = 0) метанол-d4 D3C—OD 1H 3.31 1J(C,D) 21.0 4.79 2J(H,D) 1.6 13C 49 17O -37 (H2O = 0) нитрометан-d3 D3C—NO2 1H 4.33 1J(C,D) 21.0 13C 62.8 2J(H,D) 1.9 15N 0.0 (стандарт) 17O 605 (H2O = 0) пиридин-d5 1H 8.72 (H-1) 1J(C,D) 27.5 (C-1) 7.21 (H-2) 25.0 (C-2) 7.57 (H-3) 24.5 (C-3) 13C 149.5 (C-1) 123.5 (C-2) 135.5 (C-3) тетрагидрофуран-d8 1H 1.72 1J(C,D) 22.0 (C-1) 3.57 20.5 (C-2) 13C 25.2 67.2 17O 16 (H2O = 0) толуол-d8 1H 2.09 1J(C,D) 22.0 (CD3) 6.97 (H-1) 24.0 (C-2,C-3) 7.09 (H-2) 19.0 (C-4) 7.01 (H-3) 2J(H,D) 2.2 13C 20.4 3J(H,D) 1.2 (H-1) 1.1 (H-2,H-3) трифторуксусная кислота-d1 1H 11.5 1J(C,F) 283 13C 116.5 2J(C,F) 44 164.4 19F -78.5 (CFCl3 = 0) |  |
| --- | --- | --- |